Ejercicios

- Hacer las siguientes conversiones.

  - 101110.1112 = _______10 = _______8 = _______16

  - 281A.C316 = _______10 = _______2 = _______8

  - 7123.548 = _______10 = _______2 = _______16

  - 8761.02510 = _______2 = _______8 = _______16

Solución:

| Base 2 | Base 8 | Base 16 | Base 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101110.111 | 56.7 | 2E.E | 46.875 |
| 10100000011010.011000011 | 24032.303 | 281A.C3 | 10266.76171875 |
| 111001010011.101100 | 7123.54 | E53.2C | 3667.6875 |

- Realizar las siguientes operaciones sin signo, trabajando en la base indicada.

  - 213716 + 1AB16 =

  - 3AC516 – 1CEF16 =

  - 21A16 * CE16 =

  - 3A3616 / A216 =

  - 1010112 + 1011012 =

  - 10101002 * 1012 =

  - 76348 – 26518 =

  - 76348 / 548 =

Solución: a. 22E216, b. 1DD616, c. 1B0EC16, d. 5B16, e. 10110002,

f. 1101001002, g. 47638, h. 1328.

- Represente utilizando los tres métodos para representar números enteros con signo las cantidades numéricas siguientes. Utilice base b = 2 y determine la cantidad mínima de posiciones que se necesitan para representar dichas cantidades.

  - -3010 =

  - 4010 =

  - -010 =

  - +010 =

  - -20010 =

  - 12810 =

  - -210 =

  - 7510 =

Solución:

| Base 10 | Método Signo y Magnitud | Método Complemento a 1 | Método Complemento a 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| -30 | 10011110 | 11100001 | 11100010 |
| 40 | 00101000 | 00101000 | 00101000 |
| -0 | 10000000 | 11111111 | NO EXISTE |
| +0 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| -200 | 1000000011001000 | 1111111100110111 | 1111111100111000 |
| 128 | 0000000100000000 | 0000000100000000 | 0000000100000000 |
| -2 | 10000010 | 11111101 | 11111110 |
| 75 | 01001011 | 01001011 | 01001011 |

- Dé dos ejemplos de sumas para cada uno de los métodos de representación de números enteros con signo, una donde ocurra desborde y la otra donde no ocurra. Explique en cada caso por qué sabe que ocurrió o no el desborde.

- Represente en punto flotante con el estándar de la IEEE-754.

  - –1745.8110

  - 0.00007510

  - 1011.1012

  - –0.00112

- Complete la siguiente tabla.

| Base 10 | BCD | 2421 | Exceso 3 | Gray |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |
|  | 01001000 |  |  |  |
|  |  | 110111110011 |  |  |
|  |  |  | 10010011 |  |
|  |  |  |  | 111010 |

Solución:

| Base 10 | BCD | 2421 | Exceso 3 | Gray |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 000100100101 | 000100101011 | 010001011000 | 1000011 |
| 48 | 01001000 | 01001110 | 01111011 | 101000 |
| 793 | 011110010011 | 110111110011 | 101011000110 | 1010010101 |
| 60 | 01100000 | 11000000 | 10010011 | 100010 |
| 44 | 01000100 | 01000100 | 01110111 | 111010 |

- El siguiente es un mensaje codificado en ASCII: 1001000 1000101 1001100 1010000. ¿Cuál es el mensaje?

Solución: H E L P.

- Convierta a códigos ASCII la siguiente instrucción en BASIC: GOTO 25.

Solución: 1000111 1001111 1010100 1001111 0100000 0110010 0110101.

- Muestre los códigos que el transmisor enviará cuando transmita el mensaje “HELLO”:

  - El transmisor envía al receptor los datos codificados en ASCII con un bit de paridad par.

  - El transmisor envía al receptor los datos codificados en ASCII con un bit de paridad impar.

  - El transmisor envía al receptor los datos codificados en ASCII con el código de Hamming y paridad par.

  - El transmisor envía al receptor los datos codificados en ASCII con el código de Hamming y paridad impar.

Solución:

| Código | Mensaje Enviado |
| --- | --- |
| Paridad Par | 01001000 11000101 11001100 11001100 11001111 |
| Paridad Impar | 11001000 01000101 01001100 01001100 01001111 |
| Hamming – Paridad Par | 00110010000 10100000101 10110011100 10110011100 00110011111 |
| Hamming – Paridad Impar | 11100011000 01110001101 01100010100 01100010100 11100010111 |

- Suponga que el receptor recibió los siguientes datos del transmisor del ejercicio 9: 11001010 01000101 01001100 11010000 01001100. ¿Qué errores puede determinar el receptor cuando recibe esos datos usando paridad impar? ¿Se podría corregir el mensaje?

Solución: 11001010 01000101 01001100 11000000 01001100, se detecta que los caracteres 1 y 4 tiene error ya que no cumple la paridad, pero el carácter 5 tiene error mas como cumple la paridad no lo detecta; y el mensaje no se puede corregir.

- Suponga que el receptor recibió los siguientes datos del transmisor utilizando usando el código de Hamming con paridad par: 00110010000 10110111111 10110011000 00100001001. ¿Existen errores que el receptor pueda determinar cuando recibe esos datos? Sí los hay: ¿cuáles son los bits erróneos?, ¿se podría corregir el mensaje? ; si se puede corregir: ¿cuál era el mensaje original?

Solución: Sí, 00110010000 10110111111 10110011000 00100001001. Detecta que el carácter está erróneo; y detecta y corrige el carácter 3 el bit 9. Se puede corregir en parte el mensaje, el mensaje es: 00110010000 10110111111 10110011100 00100001001 = H?LA.