Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0111 Estructuras Discretas

Prof. Kryscia Daviana Ramírez Benavides

Tarea #5: Álgebra Booleana y Circuitos Lógicos

Instrucciones Generales

- Se debe entregar el día señalado en el sitio Web y a la hora de clases.

- Se puede realizar en grupos de tres personas.

- Se debe entregar un documento impreso en Word con el desarrollo de su trabajo, siguiendo el formato del documento: ..\Discretas\Material\Ejemplos\Ejemplo Documento.doc. Si lo desean pueden entregar la tarea en manuscrito; pero siguiendo el formato del documento y, sobretodo, ordenado y legible.

Enunciado

Resuelva los siguientes problemas, haga el desarrollo de su trabajo completo, ordenado y legible:

- (15pts) Considere el álgebra de Boole de los divisores de 110.

D110 = {1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110}

Donde: a + b = MCM(a,b), a * b = MCD(a,b) y a’ = 110 / a

- (10pts) Evalúe:

        - X1 = (55 * 10)’ + 2

        - X2 = 5 * 10 + 2

- (5pts) Dibuje el diagrama de D110 e, indique los átomos y los maxterm.

- (30pts) Utilizando el circuito lógico que se presenta a continuación:

- (5pts) Indique la expresión de Boole de salida que produce.

- (5pts) Simplifique la expresión de salida en forma de suma de productos y forma completa de suma de productos.

- (5pts) Dibuje el circuito lógico simplificado.

- (5pts) Dibuje el circuito digital simplificado.

- (5pts) Dé la suma minimal y dibuje el circuito minimal AND-OR.

- (5pts) Determine el valor Y, o sea, el resultado de la tabla de verdad para todas las posibles condiciones de entrada para el circuito.

- (15pts) Escriba la expresión de Boole correspondiente a la tabla de verdad dada y diseñe un circuito lógico minimal AND-OR L con entradas A, B y C.

| A | 1 1 1 1 0 0 0 0 |
| --- | --- |
| B | 1 1 0 0 1 1 0 0 |
| C | 1 0 1 0 1 0 1 0 |
| L | 1 1 0 0 1 0 0 1 |

- (20pts) Rediseñe el siguiente circuito L para que sea un circuito lógico minimal AND-OR. Dibuje, además, el circuito digital correspondiente.